招标编号：W ZJA-FC001

中国院子·万振紫蓬湾二期工程项目部钢筋工程劳务分包招标项目

招

标

文

件

合肥万振建筑安装工程有限责任公司

二○一七年 8 月 30 日

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目名称：中国院子*万振紫蓬湾B地块住宅工程 |
|  | 招 标 人 | 单位名称：合肥万振建筑安装工程有限责任公司 地 址：合肥市肥西县紫蓬山风景区 联 系 人：李辉 联系电话：18156051321 |
|  | 工程设计单位 | 单位名称：【 】 |
|  | 工程概况 | 工程名称：中国院子*万振紫蓬湾B地块住宅钢筋劳务分包工程 工程地址：合肥市肥西县紫蓬山风景区 主要建筑： 别墅 层数：地下 1 层、地上 2 层 建筑面积：31400平方 |
|  | 招标范围 | 设计图示所示内容、施工图会审纪要、施工常规规定以及施工规范的所有工作。包含但不限于以下内容： 钢筋工程：（须向招标人提供料单，由投标人和招标人共同签字才能生效。）：钢筋吊运辅助、分类码放、除锈、下料、放样、场内搬运、加工制作、绑扎、机械连接、焊接（包括剩余短钢筋≥1米的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、二次结构钢筋预埋及焊接、钢筋植筋、钢板止水带、预埋、预留。塔吊基础等所有与钢筋相关的工作）等所有工作内容。 钢筋损耗1.5%。钢筋料表提前1个月上报项目部，提料计划提前20天，上报项目部，由技术负责人签字审核，方能进行备料、下料和进场工作。配合脚手架、幕墙厂家、水电等各施工班组完成预埋件的制作及预留、预埋工作，过程中及时准确的完成与各专业图纸对接工作，按照各专业班组提供的预留预埋图纸（土建施工图纸标注的以及≥300的洞口，钢筋部分配合各专业班组做好预留工作），在土建施工过程中进行正确预留预埋，避免造成返工。招标人提供的材料由项目部和分包队共同验收、点数。 |
|  | 工程承包方式 | 清包工，按照审查合格施工蓝图图示建筑说明面积计算 |
|  | 质量标准 | 合格。 |
|  | 安全文明 | 本工程创建合肥市质量安全标准化示范工地 |
|  | 工期要求 | 计划开工日期为：【 】年【 】月【 】日，具体开工日期以书面通知为准，总施工日历天： 【 】天 |
|  | 投标人资格要求 | 投标申请人应具备相应的专业承包资质及类似工程施工经历和一定业绩，在设备、人员、资金等方面具有完成本工程的能力。有在施或已施工完毕的类似工程作为考察的对象，有足够的自有资金能保证本工程的顺利实施，且无不良企业记录， |
|  | 领取招标文件 | 凡有意参加投标者，请于2017 年 9月3日 ，上午 时至下午 时，在合肥万振建筑安装工程有限责任公司紫蓬山分公司经营合约部购买招标文件。 招标文件每套售价 200 元人民币，图纸（电子版）售价 / 元，售后不退。投标人应按招标人要求的时间和地点购买。 联 系 人： 李辉 电话： 18156051321 |
|  | 踏勘工程现场 | 时 间：约在 自行勘查 ，具体时间需在投标前与联系人预约 地 点：合肥市肥西县紫蓬山风景区中国院子·万振紫蓬湾 联 系 人： 史涛涛 电话： 13966745536 |
|  | 招标答疑会 | 答疑线上提交截止时间：2017年9 月6日12：00 前 联系人：李辉 邮箱569727586@qq.com |
|  | 补充招标文件 （答疑会纪要） | 答疑回复时间：2017年9月 7 日18：00前，统一发至各投标单位预留邮箱。 |
|  | 投标文件递交至 | 纸质版投标文件递交至 2017年9 月 12 日12：00前 电子版投标文件发送至邮箱569727586@qq.com |
|  | 递交投标文件 | 电子版本线上投标截止时间：2017年 9月 12 日12：00前，纸质版本2017年9月12 日12：00前 地 点： 合肥市肥西县紫蓬山风景中国院子·万振紫蓬湾3#楼商业区 |
|  | 开标会 | 招标人内部开标 |
|  | 投标文件份数 | 一式叁份。正本壹份，副本贰份 |
|  | 投标保证金 | 本工程投标保证金为人民币 1万元整，大写：壹万元整 投标保证金转入以下账号 合肥万振建筑安装工程有限责任公司 开户银行：1020501021000168886 银行账号：徽商银行太湖路支行 |
|  | 保密协定 | 投标人不得将本招标文件的所有内容，泄露给任何第三方，否则承担相应法律责任。 |
|  | 其它事项 | 电子版投标文件必须与纸质版投标文件一致，如不一致，招标人有权视为废标。 若投标人在投标时未按要求提供本须知附件一承诺书，则投标人的投标文件作为废标处理，其它详见本招标文件。 |

投标须知

投标方必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

1. 关于招标文件

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标。

1.2 在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并通知投标人。

1.3 招标文件的答疑会纪要将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

1.4 投标人承担其投标全过程所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

1.5投标保证金：壹万元整。投标人递交投标保证金的时间开标之前。不按规定要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，投标保证金将不予退还；中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的，不予退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金。

1.6履约保证金：投标人在中标后7个工作日内应缴纳投标人投标报价总额的5％履约保证金，其中1％作为安全文明施工保证金，1%作为工程质量保证金，1%作为工程进度保证金，2％作为农民工工资支付保证金。

2. 招标文件的内容

2.1本招标文件包括下列文件及所有按本须知发出的任何答疑文件和补充修改文件：

2.2投标须知（含投标须知前附页、投标须知）

2.3合同书（协议书、通用条款、专用条款及附件）

2.4投标书（含投标承诺函、法定代表人资格证明书、授权委托书等）；

2.5工程量清单工作项；

2.6招标图纸

2.7投标人应认真审阅招标文件中的各个组成部分，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；如果投标人的投标文件不能满足本须知的要求，责任由投标人自负，不符合招标文件要求的投标文件将视为废标。

3.招标文件澄清及修改

3.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.2招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到招标文件的补充文件。

3.3如果招标人对招标文件进行了修改，当其认为有必要时或为国家有关法律法规所必须时，招标人可以通知投标人延长本须知规定的投标截止时间。这种通知将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，投标人收到通知后，应当立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到该通知。

3.4投标人对本招标文件若有异议，收到本招标文件5日内书面通知招标人，招标人给予书面答疑，异议部分以招标人书面答疑为准，投标人未提出异议的，将视为投标人已完全认可，一旦投标人中标，不得以任何借口要求变更、索赔及补偿。

4．材料供应方式及管理

4.1材料及中小型机具供应：本工程除主要建筑材料之外，其它辅材（扎丝、保护层垫块、焊条、套筒等）均由投标人提供。招标人只负责提供塔吊、施工现场及生产用水，提供临时用电电源到二级配电箱，并负责二级配电箱以上设备和线路的维护管理；除此之外投标人负责与本工程施工有关的全部中小型工具及机械设备的配备，投标人自配临电电工负责自身临时用电设施的安装及维护管理。

4.2材料及机具管理：材料及设备进场后均由投标人负责保管，投标人提供的机械设备电线、电缆、配电箱等必须符合国家及地方的行业管理要求并运行良好，所有机械设备、电线、电缆、配电箱等进场后必须经招标人的专业人员验收合格方可投入使用，其操作人员必须持证上岗，设备及人员资料均需报招标人备案。

4.3投标人提供的材料、机械设备、电线、电缆、配电箱等由投标人负责采购、运输及保管，并对其采购的材料负责。对投标人提供的材料，投标人应会同招标人进行检验和检测，查验材料合格证明和产品合格证书。因货源质量、供应数量、运输安全、仓储保管等环节问题所引起的工程质量事故或施工进度延误，均应有投标人负责。

5. 关于投标文件

5.1投标文件应包括下列部分：

5.1.1 投标函部分：法人身份证明、授权委托书、投标函。

5.1.2 商务部分：报价表、报价的测算依据。

5.1.3 资格审查部分：营业执照、资质证书、安全生产许可证、现场管理人员资格证书、特种作业岗位证书、企业简介（包括企业性质、组织机构、生产能力及规模、类似工程业绩等），本工程使用的相关产品的合格证明文件。

投标方必须保证所提供的全部资料的真实性。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标方应将投标书的全部内容装订成册并密封。

5.2.2 所有密封好的投标文件封口处需加盖单位公章并邮寄或报送至招标方。 封条上须写明招标编号、招标人名称、招标项目、投标人名称以及在开标时间前不得开启的标志。

5.3  投标文件的签署和印刷规定

5.3.1 投标文件须打印并由投标方法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公司公章。

5.3.2 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。

5.3.3 投标方应向招标方提交投标文件正本壹份，副本贰份。

5.4 投标文件的递交

5.4.1投标方将投标文件进行密封后，按招标前附表中注明的地址在投标截止时间之前派人递送或邮寄至招标方（以邮寄寄出日期为准）。

邮寄地址：合肥市肥西县紫蓬山风景中国院子·万振紫蓬湾3#楼商业区

邮政编码：230011

5.4.2 招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

5.5 投标报价

5.5.1 报价依据：依据设计图纸及现行社会市场平均计日工单价及投标人自身的管理水平。

5.5.2 工程量计算规则：±0.00以下钢筋制作         元/吨（按照审查合格施工蓝图图纸设计以吨计算）±0.00以上钢筋制作       元/平方米（按照审查合格施工蓝图图示建筑说明面积计算）

设计变更及施工后因设计变更造成的返工费用按实际发生计算    。

5.5.3 报价包含内容和费用：包括人工、辅助材料（除本合同约定发包人提供的主材）、中小型机具费用；工期、质量、安全文明施工、用工及措施费用；市场涨价风险、管理费、利润、增值税金及发生的其它各项费用（含临时设施费用），具体详见工程报价表。

5.5.4 报价需要说明的有关问题：

（1）上述明确的工程量计算规则同样适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更及洽商处理等合同价款调整、工程结算时的工程量计量。

（2）管理费和利润应由投标人在保证不低于其个别成本的基础上做竞争性考虑。

（3）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为所报施工工期内完成承包（招标）范围所有工作的全部费用。

（4）投标报价中应综合考虑在施工期间的所有预留洞的封堵、修补费用。

（5）签证零工：本投标报价不接收任何签证零工。

5.5.5报价方式：本工程采用固定综合单价法计价。

5.5.6报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的要求及处罚措施：

（1）对于招标人所要求的工程质量标准，投标人必须严格按照国家标准、图集、设计图纸等进行施工，如不按图纸及相关规范要求进行施工所造成的损失由投标人自行承担，同时招标人有权对投标人进行经济处罚。

（2）对于招标人要求工期和最终的竣工日期，投标人必须无条件按合同约定工期完成招标范围内的工程量。

（3）、投标人应根据本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容，严格执行现行标准规范，结合本工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，其费用含在投标报价中。

（4）、若达不到招标人以上三条的要求，根据《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》给予投标人处罚（具体详见附件《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》）。

5.5.7投标报价风险的幅度范围：

（1）投标报价是经投标人充分考虑现场和对本工程全部情况进行充分细致的了解后综合考虑，并包括但不限于以下内容：大面积施工与局部、小面积施工之间的各种差异；特殊部位的细部处理；二次搬运费（含塔吊覆盖不到位置的二次搬运）、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施费、夜间施工补助费、农忙季节及关键节点抢工措施费等，为实现和完成工程所必须的所有附属的及其它工程和费用支出。

（2）投标人充分考虑市场价格变化带来的风险因素。包括人工、辅材、机具的价格波动。在合同履行期间，综合单价不作调整。

（3）施工期间与工程施工有关的所有零星用工，均包含在固定综合单价内。

（4） 投标人报价应考虑的因素和风险：

投标人应严格遵照招标人制订的工期要求，并充分考虑因工期缩短或延长所导致一切费用的增加，此风险属于投标人风险范围，任何情况下结算时不予调整；

5.6工程款的结算与支付

5.6.1工程进度款支付：

5.6.1.1本工程无预付工程款，要求投标人垫资到单体主体结构封顶，单体封顶后付至本单体已完工程量的60%，单体主体结构验收合格后付至单体已完工程量的70%，待工程竣工验收后支付至决算价的95%（扣除5%的决算款作为质保金）；

5.6.1.2质保金：工程决算款的5 %，质保金的返还：满质保期后，招标人无息返还投标人质保金。

5.6.1.3履约保证金退还（扣除工程履约过程中的罚款及违约金）：按照上述付款节点以30%、30%、40%的比例给予无息退还剩余保证金。

5.6.1.4工程款支付时必须由投标人（或委托代理人）签字盖章办理，否则招标人有权拒付。

5.6.1.5 在支付工程款前投标人需提供本次支付工程款额度的劳务增值税专用发票及工人工资原始凭证（考勤表（施工现场刷卡记录）、工资表及银行转账记录）作为招标人次月付款依据，如不能及时提供工人工资原始凭证，招标人有权拒绝支付后续的工程款。

5.6.2 工程结算：

5.6.2.1单体主体结构封顶及工程竣工验收合格前10个工作日内按合同约定的质量、工期、安全文明施工标准完成工程量编制预结算书一式贰份，结算书必须包含完整的有效资料。投标人逾期报送或报送资料不完整，招标人可无期限拖延结算。经招标人审核确认后的结算书作为财务付款的依据，若无结算书招标人有权不支付剩余款项

5.6.2.2 除设计变更（金额在1000元以上）造成的返工费，其它项目费用等均不再调整。

5.6.2.3 考虑到本工程的特点和工期要求，如果投标人不能满足招标人的施工进度或安全的要求，招标人有权分包其中的任何项目给其它的施工单位负责施工，所发生的费用按中标综合单价乘以1.2系数进行计算，从投标人的结算价款中扣除。造成工期延误的，每延误一天扣除投标人违约金2000元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，招标人有权单方面终止合同，招标人按照投标人实际完成的工程量结算价的70%支付结算款。

5.6.2.4 投标人中途退场或被清退出场，招标人、投标人双方按投标单价结算达到验收标准部分的图纸工程量，按投标单价×70％结算。

5.6.2.5 投标人的质量达不到招标人的要求，招标人有权指定第三方修整，按实际发生费用乘以1.5系数计算，从投标人结算价款中扣除，并承担由此造成的社会不良影响及工期延误等损失，具体损失根据工程实际发生的程度计量。

6. 关于开标

6.1开标会议由招标人组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

6.2电子版与纸质版须同时提供，电子版以优盘或刻录光盘形式与纸质版投标文件密封提交。电子版投标文件开标后，才能进行纸质版投标文件开标。电子版投标文件与纸质版投标文件不一致的，以电子版投标文件为准。拟中标人电子版投标报价与纸质版投标报价不一致的，须要求按电子版投标文件重新打印纸质资料并进行盖章确认。

6.3开标时，有下列情况之一的，投标书视为无效（即废标）。

1）投标袋、投标书未按规定密封的；

2）投标书逾期送达或未送达指定地点的。

6.4本次招标活动由招标人进行全过程书面记录存档备查。

7. 关于评标

7.1招标人按照“公平、公正、科学、择优”的原则评标，以满足工程技术要求、保证质量、保证工期，并对方案及报价合理、质量保障服务、实施合同的能力、企业信誉、资金等条件进行综合考虑择优评选中标人。

7.2评标过程中，招标人有权要求投标人澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但有关澄清或者说明，不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。

7.3招标人将仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

7.4评标时将不考虑适用于合同履约期间的合同价格调整条款。

7.5招标人按合理价格拟定中标人，同时招标人亦不会对未中标的投标人提供任何口头或书面的解释。招标人不设未中标补偿金。

7.6本工程采取不设标底方式进行招标，投标人不得以低于本企业成本价报价

8. 关于定标

8.1确定出中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书” ）中给出招标人对中标人按本合同实施、完成和维护工程的中标标价（合同中称为“合同价格” ），以及工期、质量和有关合同签订的日期。

8.2中标通知书将在“工程施工总承包合同书”最终签署后成为合同的组成部分。

9．履约保证金

中标人在获得中标通知书的7个工作日内将中标价的5%履约保证金打入招标人指定账户，如在规定期限内未将履约保证金打入招标人指定账户，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金。

10.附件

附件1：施工图纸（电子版）

附件2：投标函

附件3：投标文件签署授权委托书

附件4：项目人员组织架构表

附件5：投标文件格式

附件6：合同书

附件二投标函

投 标 函

致：       (招标人名称）

1、我方已仔细研究了         （项目名称）       施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                           元（￥：           元）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销招标文件。

3、我方原意按招标文件的要求提交投标保证金一份，金额为人民币         元。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、                                                  （其它补充说明)

投标人:

委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

年      月      日

附件三投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）  的（姓名）       为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：           年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                 （盖章）

法定代表人：                       （ 签字、盖章）

授权委托日期：           年        月        日

附件四项目人员组织架构表

劳务公司主要管理人员

| 管理人员 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳务公司 | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 安全负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |  |
|  | 劳资专管员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

附件五投标文件格式

承诺书

承  诺  函

致：

对贵方组织的　                     劳务招标事项，我方承诺是在充分理解招标人的招标意愿后进行投标报价，若我方中标，我方愿意做如下承诺：

1、为在招标人要求的工期内完成             工程施工，我方承诺施工中至少配置劳动力         人，其中：管理人员         人，钢筋工        ，小工         人，其它         人。若因我方组织不当不能按照招标人施工整体进度计划完成必要的工作内容，愿意接受招标人另外组织其它队伍进行施工，我方承诺同意招标人按照我方与招标人合同约定的单价的1.2倍由招标人与其它分包队伍签订合同,其中招标人多支出的20%部分由我在我方结算款中扣除,做为我方支付给招标人的违约金。若我方无力组织施工完合同约定的内容，我方承诺招标人可另行组织其它队伍进行施工，招标人与我方退场结算达到验收标准部分的图纸工程量，按投标单价×70％结算，其余款项作为我方给招标人造成其它损失的补偿不再向招标人索要，同时在招标人发出书面退场通知给我方5天内我方无条件进行退场。

2、我方承诺合同约定的我方主要管理人员不限现场班长，在合同工期内常驻现场，离开现场超过8小时须向招标人请假，否则发现一次，愿意接受招标人的罚款    元/次.人。

3、我方承诺：同意招标人对             工程的       劳务分包给我方，并与我方签订劳务分包合同。我方承诺确保                        工 程   全部工作。工程质量达到             要求。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

4、本工程施工过程中我方将合理调配各工种施工人员，招标人原因引起的窝工不向招标人提出任何费用索赔要求，但可以延长工期，工期的延长以招标人确认的为准。

5、在招标人资金紧张情况下，我方承诺愿意垫付   个月且至少           万元的进度工程款，以保证工程正常进行施工，同时保证不向招标人提出任何其它补偿费用的索赔。

6、我方将严格按照与农民工的合同支付工资，确保农民工工资足额按时发放。若出现拖欠农民工工资事项，一切责任均由我方自行承担。并愿意接受招标人的罚款20万元/每聚众讨薪一次或是聚众停工或是怠工一次（8小时为一次）。

7、在本工程施工过程中，我方施工范围内的除周转材料以外的所有的材料的损耗不超出本项目地方定额损耗的50%，倘若超出此约定，我方愿意承担超出部分的费用；周转料损耗达到招标人的合同约定，超出招标人约定发生的费用全部由我方承担。

8、在施工过程中遇到其它分项工程交叉作业时，我方承诺无偿并全力配合，按招标人要求执行，确保工程施工顺利进行。

9、在获得中标通知书的7个工作日内将5%履约保证金打入贵方账户。

10、在确保工程质量、工期的前提下，发挥我方的成本管理优势，以合理的价格中标。在施工期间内我方保证劳务工费及材料价格不随市场价格的上调而上调。

承诺人：　　　　　　　　　               （公章）

委托代理人：　　　　    （签字并盖章）

日期：　  年　　月　　日

工程量报价表

工程报价表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 综合单价 | 计算规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ±0.00以下钢筋制作 | 设计图示所示内容、施工图会审纪要、施工常规规定以及施工规范的所有工作。包含但不限于以下内容：钢筋工程：（须向招标人提供料单，由投标人和招标人共同签字才能生效。）：钢筋吊运辅助、分类码放、除锈、下料、放样、场内搬运、加工制作、绑扎、机械连接、焊接（包括剩余短钢筋≥1米的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、二次结构钢筋预埋及焊接、钢筋植筋、钢板止水带、预埋、预留。塔吊基础等所有与钢筋相关的工作）等所有工作内容。 |  | 按照图纸尺寸以吨计算。 |  |
| 2 | ±0.00以上钢筋、绑扎 |  |  | 按照图纸标注面积计算。 |  |

封皮:

招标编号：

项目

投

标

文

件

投标单位：                              （章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年   月  日

附件六：建筑工程劳务分包合同

建筑工程劳务分包合同

劳务班组（工种）名称：        钢筋工班组

项目名称：              中国院子•万振紫蓬湾

签订地点：              合肥太湖路59号

签订合同日期： 2017 年    月     日

合同编号：№：WZJA_001

甲方：合肥万振建筑安装工程有限责任公司          （以下简称甲方）

乙方：钢筋班

姓名：            身份证：                （以下简称乙方）

根据工程需要，甲乙双方按照《合同法》和《建筑工程质量管理条例》的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。

第一条、工程概况：

1．1、工程名称：中国院子*万振紫蓬湾B地块住宅工程。（以下称本工程）

1．2、工程地点：肥西县紫蓬山

1．3、建筑面积：约31400㎡

1．4、工程计划工期：    天

1．5、质量要求：合格

1. 6、安全文明要求：合肥市质量安全标准化示范工地

第二条、承包范围：

2．1、包括但不限于1、本工程设计图纸范围内的钢筋（包括所有一次结构钢筋、二次结构砌体墙、腰梁、板带钢筋，洞口防护钢筋、措施钢筋等所有钢筋工程）现场翻样下料制作加工及安装工作（安装包括绑扎和直螺纹连接、焊接）2、无条件配合项目部钢筋下车、分类码放、取样送检工作；3、无条件配合甲方同业主及咨询公司核对工程量；4、临时设施钢筋制作与安装。

2．2、甲方只提供垂直运输机械和现场二级及以上配电箱。其它所有施工机械工具和相关材料均由乙方自行解决（包括扎丝、套筒、扳手、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机、电焊机、电焊条、底板马凳、柱梁保护层、安全帽等劳保防护用品、三级配电箱、移动电箱及随行电缆线、夜间加班用太阳灯等）。

2．3、安全文明施工费及自身施工范围内所产生的垃圾清理费包含在固定综合单价内。

2．4、钢筋工分项工程所涉及到的常规行情包含的其它工作。

2．5、其它特别说明：

1） 钢筋安装施工时需搭设临时脚手架及支架由乙方自理，并在施工完成后及时拆除，不得影响其它班组作业和下道工序施工。

2） 甲方提供钢筋原材，乙方必须无条件配合甲方进行钢筋原材取样送检工作，乙方无偿配合甲方钢筋下货，乙方确保保护层检测合格，垫块属于乙方。

3）地库顶板及墙板的冷拔丝用量按照地下部分承包价格计算。

4）机械连接钢筋螺纹接头包含在综合单价中，不另行计算。

4）乙方应加强现场管理，优化钢筋翻样下料单，杜绝材料浪费，控制钢筋损耗率1.5%以内。超出损耗范围的费用由乙方承担。钢筋损耗率计算方法：钢筋损耗率=（钢材领用量-图纸计算的净用量）/图纸计算的净用量*100%。

5）钢筋工程中发生的零星用工包括在综合单价中（除设计变更造成返工或公司借调用工外），不再另行计算。

6）所有马凳筋等措施钢筋包括在综合单价内，决算中不另计费用。

第三条、承包方式：

3．1、包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

3．2、承包范围设计图示所示内容、施工图会审纪要、施工常规规定以及施工规范的所有工作。包含但不限于以下内容：

钢筋工程：（须向甲方提供料单，由乙方和甲方共同签字才能生效。）：钢筋吊运辅助、分类码放、除锈、下料、放样、场内搬运、加工制作、绑扎、机械连接、焊接（包括剩余短钢筋≥1米的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、二次结构钢筋预埋及焊接、钢筋植筋、钢板止水带、预埋、预留。塔吊基础等所有与钢筋相关的工作）等所有工作内容。

3．3、本工程不接收任何签证零工    。

第四条、承包价格：

4.1、 报价依据：依据现行社会市场平均计日工单价及乙方自身的管理水平。

4.2、 工程量计算规则：±0.00以下钢筋制作         元/吨（按照审查合格施工蓝图图纸设计以吨计算）±0.00以上钢筋制作       元/平方米（按照审查合格施工蓝图图示建筑说明面积计算）

4.3、设计变更及施工后因设计变更造成的返工费用按实际发生计算。

4.4、 报价包含内容和费用：包括人工、辅助材料（除本合同约定发包人提供的主材）、中小型机具费用；工期、质量、安全文明施工、用工及措施费用；市场涨价风险、管理费、利润、增值税金及发生的其它各项费用。

4.5、本合同中所注单价均包含工人意外伤害等各项保险费用，由乙方具体办理以上各种保险手续。如乙方未购买工人意外伤害等各项保险费用，甲方有权代买代扣。承包价格均包含了施工过程所需各项材料水平运输、塔吊（含基础钢筋绑扎）覆盖不到区域的施工及材料搬运、现场文明施工。施工范围外非技术性的工作计时工工资按小工计。如因钢筋班原因造成预埋钢筋漏埋，因此发生的费用由其全部承担。

第五条、工程工期和进度：

合同工期    个日历天（根据甲方与业主签订的施工总承包合同确定）。

5．1、服从甲方制定的进度计划，积极组织劳务人员，合理分工，确保项目部周计划和月计划的实现。

5．2、服从和满足业主对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据甲方修定的进度计划和总体进度计划的需要进行调整。

5．3、因乙方未能按期完成等原因，影响整体工程进度时，甲方有权分包其中的任何项目给其它的施工单位负责施工，所发生的费用按乙方综合单价乘以1.2系数进行计算。

5．4、由于乙方未按照甲方的进度计划（抢工计划）完成工程施工，每推迟一天罚款两千元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，甲方有权单方面终止合同，乙方工程量按照实际完成的工程量70%结算。

5．5、乙方的质量达不到甲方的要求，甲方有权指定第三方修整，按实际发生费用乘以1.5系数，从乙方结算价款中扣除。

第六条、质量标准：

6．1、本工程质量标准：合格。

6．2、其它质量标准要求：

1）钢筋机械连接要符合《钢筋机械技术规程》（JGJ107-2010）相关技术质量标准要求。

2）普通钢筋加工及安装要符合设计图纸及现行相关国家规范及图集要求。

3）人防钢筋加工及安装要符合人防设计图纸及相关人防验收标准图纸要求。

4）直螺纹连接及电渣压力焊合格率98%以上，质监部门任意抽查、地下室筏板钢筋绑扎须先立方案方可施工。地下室筏板支撑筋应用单筋固定。楼层板筋做到横平竖直，不得偏位、分格不均。

6．3、质量问题处理方式：

1）满足不了以上的质量标准要求时，由乙方自行返工，整改到位。乙方承担发生的所有费用，承担业主，监理，主管部门的罚款，承担给甲方造成的所有损失。另外承担相应处罚。

2）发生质量事故时，由乙方自行返工，整改，处理到位。乙方承担发生的所有费用，承担业主，监理，主管部门的罚款，承担给甲方造成的所有损失。另外承担相应处罚。

3）业主，监理，甲方分部分项验收或内部验收时达不到约定质量标准时，由乙方自行返工，整改，处理到位。乙方承担发生的所有费用，承担业主，监理，主管部门的罚款，承担给甲方造成的所有损失。另外承担相应处罚。

4）完工或竣工验收达不到约定质量标准时，由乙方自行返工，整改，处理到位。乙方承担发生的所有费用，承担业主，监理，主管部门的罚款，承担给甲方造成的所有损失，另外承担总造价10%/违约金，且由此产生的一切费用由乙方承担。

5）其它满足不了甲方及规范要求的质量标准时，由乙方自行返工，整改，处理到位。乙方承担发生的所有费用，承担业主，监理，主管部门的罚款，承担给甲方造成的所有损失，另外承担相应处罚；

6）以上质量问题发生时，工期约束均不变，耽误工期乙方自行抢工弥补。

7）具体质量处罚措施详见附件《质量、工期、安全施工管理处罚措施》

8）出现质量问题如果乙方24小时不予处理或处理不利，甲方有权随时安排第三方代为处理，费用按实际发生费用乘以1.5系数从乙方进度款中扣除，只要甲方提供处理费用清单并提供电话或短信通知证据，即使乙方没有签字确认，乙方也无条件予以接受。

6．4、如果甲方认为乙方施工质量满足不了要求，甲方有权另行安排第三方施工，解除乙方的承包合同，乙方无条件服从并按照以下约定处理：

1）已完成的工程验收合格后按实计算，付款方式不变。

2）完成了一部分或半拉子工程量不予计算，需要拆除的乙方无条件拆除，不补偿任何费用。

3）乙方承担总造价10%的违约金。

4）除以上约定外，甲方不补偿其它包括利润，利息，管理费，杂费等任何费用：

6. 5、对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的要求及处罚措施：

（1）对于甲方所要求的工程质量标准，乙方必须严格按照国家标准、图集、设计图纸等进行施工，如不按图纸及相关规范要求进行施工所造成的损失由乙方自行承担，同时甲方有权对乙方进行经济处罚。

（2）对于甲方要求工期和最终的竣工日期，乙方必须无条件按合同约定工期完成招标范围内的工程量。

（3）、乙方应根据本工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容，严格执行现行标准规范，结合本工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，其费用含在综合单价中。

（4）、木工拆除的钢管、扣件、模板、方料等所有辅材必须及时清理并码放在甲方指定区域，如未按甲方规定清理码放，甲方有权给予乙方经济处罚。

（5）、若达不到甲方以上四条的要求，根据《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》给予乙方经济处罚（具体详见附件《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》）。

第七条、材料使用：

7．1、乙方在施工配料上必须服从甲方施工人员的管理，严禁自作主张。一经发现每次罚款两百元。

7．2、钢筋工在下料时要严格按照施工规范，合理节约钢材。如因乙方钢筋工在下料时出现失误，造成钢筋浪费，费用由乙方全部承担（短筋≥1米的须焊接利用）。

7．3、所有加工前后的钢材都必须分规格、型号堆码整齐。钢材的合理损耗为1.5%。所有现场用料必须要有料单作为用料依据。现场出现随意用料或配料一经发现，每次按照用料的十倍价值罚款。

7．4、乙方上报材料计划时，需仔细核对无误，如工程结束后现场剩余大件的钢筋，乙方按照甲方实际采购的价格收购或从工程结算款中扣除。

- 、人员配备及管理：

8．1、本项目劳务公司管理人员严格按照投标文件中的人员配备。项目管理人员配备确保项目开工后能在现场履职，各管理人员及班组出勤人员严格执行公司考勤制度，开工前提供所有在现场工人的身份证实名登记办理三级安全教育，教育考核合格后办理门禁卡，工人上下班严格执行门禁管理制度，刷卡考勤。每半个月从电脑中调出现场工人刷卡记录，双方核对。每月结束后现场负责人、公司劳资专管员、班组长、带班班长及财务人员签字确认本月工人出勤人数。

8．2、每月工人生活费由劳务公司自行支付，待达到合同约定付款节点后劳务公司提供工人刷卡记录、工资表、银行转账凭证，相应款项的劳务增值税专用发票。

8．3、工程结束后，按照约定支付全额工人工资后（提供工人工资转账凭证），剩余工程款按合同约定支付给该合同乙方签定人。

8．4、劳务公司项目经理全面负责本项目事务，重点负责本项目人员组织、安全教育、文明施工等。必须配备精通图纸且具有丰富施工经验的技术管理人员，负责现场施工组织、质量检查、安全巡视、控制材料使用等。项目经理与技术管理人员必须提交资格证书复印件，并携带原件以备查对。

8．5、进场施工人员必须是身体健康，年龄在十八周岁以上六十周岁以下的有劳动能力的人员。

第九条、安全文明：

本工程创合肥市质量安全标准化示范工地

乙方必须按甲方文明施工要求文明施工，听从甲方人员安排，以实现规范化管理。乙方严格按安全操作规程要求施工，听从甲方安全员的安排，否则造成的一切后果自负。如因乙方管理不善的原因造成乙方人员在劳动中发生的责任伤亡事故，乙方应承担全部经济、法律责任。

9．1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规。

9．2、本合同签订后，乙方还应与甲方签订《安全生产责任合同》《安全文明处罚标准》，并作为合同的附件严格执行。

9．3、甲方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须无条件服从甲方管理人员管理。

9．4、乙方现场代表必须负责本作业区域内的安全防护管理工作，并做好每天的班前安全教育，建立安全教育台帐，每半个月报现在安全管理人员查验。

9．5、在工程分部分项检查、验收、结构验收、安全文明验收前，施工现场需要打扫、清理，本班组所造成的杂物自行清理，如拒不清理，由项目部派人清理，费用按每个用工400元计，从其工程款中扣除。

9．6、为有效落实违章必罚，乙方须缴纳10000元安全保障金至甲方指定账号上，甲方对处罚情况以及安全保障金的余额张榜公布，实行透明化管理。

9．7、在工程分部分项验收、结构验收、安全文明验收前，施工现场需要打扫、清理，本班组所造成的杂物自行清理，如拒不清理，由项目部派人清理，费用按每个用工400元计，从其工程款中扣除。

9．8、乙方违背国家相关规范以及自身原因而发生安全事故时除按照约定承担责任和违约金以外，还承担给甲方造成的损失（包含赔偿金，行政主管部门的处罚，处理协调费用。律师费，诉讼费，执行费，车旅交通费，误工费，损失的利息等）。

9．9、其它原因造成的安全事故产生的损失，包含赔偿金、治疗费用、医药费用、行政主管部门的处罚、处理协调费用、律师费、诉讼费、执行费、车旅交通费、误工费、损失的利息等（扣除保险公司赔偿）。乙方/甲方按照以下比例分摊：

- 5万元以内为：100%/0.00%，

- 5万-10万之间为：90%/10%，

- 10万-20万之间为：80%/20%，

- 20万-30万之间为：70%/30%，；

- 30万-50万之间为：60%/40%，

- 50万-100万之间为：50%/50%，

- 100万以上为：40%/60%，

- 以上计算按照差额累计计算

9．10、由于乙方原因造成其它班组或分包单位以及其它个人的安全事故损失（包含赔偿金、治疗费用、医药费用、行政主管部门的处罚、处理协调费用、律师费、诉讼费、执行费、车旅交通费、误工费、损失的利息等）由乙方承担。

第十条、工程款结算：

10.1、单体主体结构封顶及工程竣工验收合格前10个工作日内按合同约定的质量、工期、安全文明施工标准完成工程量编制预结算书一式贰份，结算书必须包含完整的有效资料。乙方逾期报送或报送资料不完整，甲方可无期限拖延结算。经甲方审核确认后的结算书作为财务付款的依据，若无结算书甲方有权不支付剩余款项

10.2、除设计变更（金额在1000元以上）造成的返工费，其它项目费用等均不再调整。

10．3、考虑到本工程的特点和工期要求，如果乙方不能满足甲方的施工进度或安全的要求，甲方有权分包其中的任何项目给其它的施工单位负责施工，所发生的费用按中标综合单价乘以1.2系数进行计算，从乙方的结算价款中扣除。造成工期延误的，每延误一天扣除乙方违约金2000元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，甲方有权单方面终止合同，甲方按照乙方实际完成的工程量结算价的70%支付结算款。

10.4、 乙方中途退场或被清退出场，甲方、乙方双方按投标单价结算达到验收标准部分的图纸工程量，按投标单价×70％结算。

10.5、 乙方的质量达不到甲方的要求，甲方有权指定第三方修整，按实际发生费用乘以1.5系数计算，从乙方结算价款中扣除，并承担由此造成的社会不良影响及工期延误等损失，具体损失根据工程实际发生的程度计量。

10.6、乙方须提供人工费    %的劳务增值税专用发票，如乙方未能提供，则甲方有权拒结工程款项。

第十一条、付款条件：

11． 1、如实填写《工程量结算单》、《录用人员登记备案花名册》、《录用人员登记表》、《考勤表》（现场打卡记录）、《工资表》和《银行转账记录》

11． 2、如实上交录用人员身份证复印件。

11． 3、甲方施工现场负责人、施工负责任人签署的工程量完成凭证。

第十二条、付款方式：

12．1、工程进度款支付：

1）本工程无预付工程款，要求乙方垫资到单体主体结构封顶，单体封顶后付至本单体已完工程量的60%，单体主体结构验收合格后付至单体已完工程量的70%，待工程竣工验收后支付至决算价的95%（扣除5%的决算款作为质保金）；

2）质保金：工程决算款的5 %，质保金的返还：满质保期后，甲方无息返还乙方质保金。

3)履约保证金退还（扣除工程履约过程中的罚款及违约金）：按照上述付款节点以30%、30%、40%的比例给予无息退还剩余保证金。

4）工程款支付时必须由乙方（或委托代理人）签字盖章办理，否则甲方有权拒付。

5）在支付工程款前乙方需提供本次支付工程款额度的增值税专用发票及工人工资原始凭证（考勤表（施工现场刷卡记录）、工资表及银行转账记录）作为甲方次月付款依据，如不能及时提供工人工资原始凭证，甲方有权拒绝支付后续的工程款。

第十三条、甲方责任：

13．1、提供完整的施工图一份。

13．2、按照施工进度计划及时进行分项技术安全交底。

13．3、及时组织材料进场。

13．4、提供塔吊及二级配电箱以上配电，塔吊由甲方聘专人开，现场施工用水用电，工人住宿，食堂（自费）。

13．5、提供水平标高、楼层平面轴线（其余细部放样乙方自理）。

第十四条、乙方责任：

14．1、执行国家、省、市安全文明生产有关规定，遵守业主、甲方制定的安全文明生产的有关制度和要求。

14．2、对本合同下项目施工人员进行各项安全生产书面技术交底，尤其要对新进场的工人进行“三级安全” 教育工作，对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底，并做安全示范操作，实行班前、班中、班后检查制度跟踪监督、制止违章、杜绝事故发生。

14．3、施工操作中，必须加以保护各班组已完成的产品，严禁造成交叉污染和损坏。

14．4、严禁跨工种使用机械，严禁乱拉乱接电线和使用“四炉”、小灶煮饭，并指定专人每日轮流做好清洁宿舍卫生，并承担本宿舍生活用电费用。

14．5、①、进入施工现场必须戴安全帽；②、不准带闲杂人等进入施工现场；③、上班时不准穿拖鞋、要穿防滑鞋；④、严禁酒后上岗；⑤、施工现场不准乱抛材料、工具、杂物，严禁高空作业时将工具、材料、杂物、建筑垃圾等下抛，要有组织、有安排下运到指定地址堆放；⑥、不准在施工场地赌博，不准盗窃他人财务及工地财务；⑦、不准随意将易燃易爆物品带入施工场地，必要时付安监合格证明；⑧、施工现场不得大便。以上规定如有违反每人50元/次罚款。不准在施工场地打架斗殴，如有发生给予处罚，并承担相应的责任及产生的一起经济费用，情节严重移交公安机关处理。

14．6、负责本班组的计划生育证、暂住证、特殊工种上岗证、劳务证等的一切有关手续的办理。

14．7、必须配备满足所分配的工作面及本合同第五条工期要求所需的技工、普工出勤人数，确保工期完成需要。

14．8、在塔吊吊运过程中，不得以任何理由切断塔吊电源，如有违反，班组长一次给与人民币5000元，切断电源者给与人民币3000元罚款。

14．9、本工程实行全封闭管理，现场所有施工人员如擅自离开本施工区域，所造成的一切后果由乙方承担，与甲方无关。

14．10、本工程为达到合肥市质量安全标准化示范工地，安全文明用工、施工现场临时设施钢筋工工种所涵盖的所有工程量。

14．11、本工程竣工验收合格交付使用后，在保修期内如出现本工种维修项目乙方应无条件及时给予维修。否则甲方有权指定专人维修，所产生的一切费用按实际发生的3倍费用从乙方工程款中扣除。

第十五条、违约责任：

乙方出现下列情形，甲方有权按规章制度给予罚款并终止合同，追究乙方所造成的经济损失和法律责任。

15．1、乙方操作人员不遵守安全生产操作规程及违反本合同五、六、七、八、九、十三条要求的。

15．2、乙方在施工中造成材料浪费、产品破坏或污染及损坏其它物品的。

15．3、不能按时完工，造成延误工期每天承担违约金人民币2000元。超过计划5天以上，甲方有权调入其它班组和工人施工，发生的费用从乙方工程款中扣除。调入的班组承担的分部分项工程的单价按本合同第五条第5.4项约定执行，甲方洽谈后告知乙方，乙方必须无条件接受。

15．4、乙方不得拖欠农民工工资，如有拖欠，乙方应向甲方承担违约金，违约金为拖欠农民工工资的两倍。

15．5、乙方若中途停工退场，所有施工产品经项目部验收合格后，按所完成的工程量的70%进行结算。

第十六条、合同份数：

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份。合同自双方签字后生效，合同条款执行完毕后自动失效。

第十七条、补充条款：

17．1、如发现违反现场安全生产管理的现象，按后附的安全违章处罚标准进行罚款，从发放的进度款中扣除。

17．2、因履行协议发生的一切争议，双方本着协商解决的原则，如协商不成的交由合同签署地人民法院裁决（合同签署地：合肥太湖路59号）

甲方法定代表人：	乙方法定代表人：

甲方委托代理人：                          	乙方委托代理人：

电　　话：		电　　话：

甲方单位（盖章）                              乙方单位（盖章）

开户行、账号：	开户行、账号：

签订日期：     年   月   日            签订日期：     年   月   日